«Автотестер М 1.5.4»

#### Инструкция по эксплуатации

1.Общие сведения

Настоящее руководство предназначено для пользователей скан-тестера «Автотестер М1.5.4» (далее – тестер), позволяющего выполнять диагностику систем управления двигателями с впрыском бензина с различными типами контроллеров (блоков управления): «Bosch M1.5.4», «Bosch M1.5.4.N», «Январь-5», а также их модификациями для автомобилей марки «ВАЗ».

Руководство необходимо применять совместно со специальным руководством по диагностике и техническому обслуживанию системы управления соответствующим двигателем с впрыском топлива для автомобилей марки «ВАЗ» и укомплектованных соответствующим типом контроллера.

Связь тестера с контроллером выполняется через диагностический разъем по однопроводной двунаправленной K-линии связи, выполненной в стандарте ISO 9141. Электропитание тестера осуществляется от бортсети автомобиля через разъем прикуривателя.

Обращаем внимание на то, что тестер не является независимым измерительным прибором, а только позволяет просматривать содержимое доступной информации контроллера и управлять разрешенными контроллером исполнительными устройствами.

Тестер не фиксирует неисправности двигателя, систем его питания и управления, которые не определяет контроллер. Для диагностики сложных неисправностей необходима дополнительная аппаратура.

Тем не менее, с помощью тестера можно выполнить достаточно глубокий параметрический анализ, который при определенном навыке работы позволит отделить неисправности электронных компонентов от неисправности механических конструкций и систем двигателя.

В связи с развитием программного обеспечения тестера, а также с появлением новых модификаций контроллеров, отдельные части руководства могут не полностью соответствовать реально выполняемым функциям прибора.

2.Технические данные и устройство.

Основные тактико-технические параметры тестера:

- Число режимов диагностики							6

- Тип индикатора			         символьный, жидкокристаллический

- Число отображаемых символов					      16х2

- Интервал выборки данных в режимах наблюдения, с		  0.2-0.5

Управление тестером осуществляется с помощью функциональных клавиш:

- при нахождении в главном меню, вывод на экран информации о разработчиках.

- отказ от выполнения команды, возврат в предыдущий пункт меню.

- вверх по меню, увеличение значения.

- вниз по меню, уменьшение значения.

- сдвиг строки влево, изменения отображаемого параметра.

- сдвиг строки вправо, изменения отображаемого параметра.

- ввод, активизация выбранной команды, подтверждение команды.

Звуковой индикатор (пищалка) выводит звуковые сообщения:

- Сопровождение нажатия клавиши

- Звуковая индикация значения параметра

Цоколевка диагностического разъема приведена на следующем рисунке:

Особенности эксплуатации:

Во избежание вероятного выхода из строя тестера не рекомендуется его эксплуатация в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля.

Во избежание резкого изменения режима работы двигателя, по причине нарушения нормального выполнения рабочей программы контроллера, запрещается производить коррекцию параметров системы или режимов работы исполнительных механизмов при скорости автомобиля свыше 60 км/ч. Операции коррекции параметров системы или режимов рекомендуется выполнять на холостом ходу.

Во избежание вероятного выхода из строя тестируемого контроллера не подключать диагностический кабель при включенном зажигании.

Во избежание короткого замыкания бортсети автомобиля на массу необходимо обеспечить прокладку провода электропитания и связи тестера в стороне от вращающихся и горячих деталей двигателя, а также предохранить его от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.

В жгутах проводов некоторых модификаций автомобилей имеется свободная розетка для подключения блока иммобилизатора. Как правило, она размещена рядом с контроллером, под панелью приборов.

Вследствие отсутствия блока иммобилизатора, диагностическая линия оказывается разомкнутой и Вам необходимо самостоятельно установить дополнительную перемычку.

## Если иммобилизатор входит в комплект автомобиля, а диагностическая связь по запросу тестера не устанавливается, то возможны два варианта:

- Иммобилизатор не активизирован (не обучен) и не может подключать тестер к диагностической линии – необходимо отключить блок иммобилизатора и установить перемычку.

- Иммобилизатор неисправен – необходимо выполнить ремонт или замену иммобилизатора.

3.Общий порядок работы.

Управление тестером производится с помощью меню режимов.

Выбор режима осуществляется клавишами /, вход в выбранный режим – клавишей, выход из режима – клавиша.

Меню тестера имеет следующий вид:

| Режим | Подрежим | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Идентификаторы | Просмотр идентификационных данных блока |
| Параметры | Просмотр параметров работы двигателя |
| Управление | Форсунка 1 | Управление исполнительными механизмами |
|  | Форсунка 2 |  |
|  | Форсунка 3 |  |
|  | Форсунка 4 |  |
|  | Катушка 1-4 |  |
|  | Катушка 2-3 |  |
|  | Топливный насос |  |
|  | Вентилятор охлаждения |  |
|  | Кондиционер |  |
|  | Лампа CheckEngine |  |
|  | Клапан продувки адсорбера |  |
|  | Регулятор холостого хода |  |
|  | Обороты холостого хода |  |
|  | Коррекция CO |  |
| Ошибки | Текущие | Чтение и сброс ошибок |
|  | Сохраненные |  |
|  | Сброс ошибок |  |
| Комплектация | Просмотр комплектации автомобиля |
| Каналы АЦП | Просмотр каналов АЦП |

Общий порядок работы с тестером следующий:

- Подключить тестер к бортсети. Тестер выведет информацию о приборе и войдет в главное меню.

- Подключить тестер к диагностическому разъему.

- Включить зажигание автомобиля.

- Выбрать требуемый режим диагностики клавишами /  и нажать.

- Выбрать требуемый подрежим клавишами /  и нажать. Для возврата к главному меню нажать. Для обозначения подрежима используется символ «>>».

В случае получения сообщений «Нет связи» или «Нет ответа», проверить, что зажигание автомобиля включено. Выключить и через 15-20 секунд повторно включить зажигание. Если связи с контроллером по-прежнему нет, необходимо проверить:

- Совместимость типа контроллера, установленного на автомобиле с поддерживаемыми тестером.

- Надежность подключения диагностического кабеля и качество контактов.

- Наличие обрыва, короткого замыкания на массу или бортовую сеть в диагностической цепи.

- Надежность подключения контроллера к массе двигателя.

- Активное состояние и исправность иммобилизатора.

- Наличие перемычки в разъеме иммобилизатора при его отсутствии.

После завершения работы с тестером выключить зажигание и отсоединить диагностический кабель.

4.Идентификация системы

Идентификация системы производится в режиме «Идентификаторы».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры:

- Модель автомобиля («Модель автомоб.»)

- Аппаратный номер блока («Апп.номер блока»)

- Код блока

- Код ПО блока

- Наименование системы/двигателя («Система/двигат.»)

- Код для запасных частей («Код зап.частей»)

- Дату подготовки ПЗУ («Дата подгот.ПЗУ»)

- Идентификатор блока («Идентиф. блока»)

Для просмотра строк, длина которых превосходит 16 символов и не умещается в строке индикатора («Модель автомоб.»), следует использовать клавиши  /   для сдвига строки вправо и влево.

5.Параметры работы двигателя

Просмотр параметров работы двигателя осуществляется в режиме «Параметры».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры работы двигателя:

- Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.З.»)

- Температуру охлаждающей жидкости («Темп.Охл.»). При температуре менее 40С тестер выдает короткий звуковой сигнал, а при температуре более 110С – длительный звуковой сигнал.

- Частоту вращения коленвала («Обороты»). При частоте вращения более 5500 об/мин тестер выдает звуковой сигнал.

- Желаемые обороты холостого хода («Жел.Об.ХХ.»)

- Угол опережения зажигания («УОЗ»)

- Скорость автомобиля («Скорость»)

- Текущее положение регулятора холостого хода («Положен.РХХ»)

- Желаемое положение регулятора холостого хода («Жел.Пол.РХХ»)

- Напряжение на датчике кислорода («Напряж.ДК») для автомобилей, оборудованных датчиком кислорода.

- Коррекцию времени впрыска («Кор.Вр.Впр.»)

- Соотношение Воздух/Топливо («Возд/Топл») для автомобилей, оборудованных датчиком кислорода и коэффициент коррекции СО («Корр.СО.») для автомобилей не оборудованных датчиком кислорода.

- Напряжение бортовой сети автомобиля («Напряжен.»). При напряжении менее 10 или более 15 В выдается звуковой сигнал.

- Длительность импульса впрыска («Впрыск»)

- Цикловой расход воздуха («Воздух») («мг/т»)

- Массовый расход воздуха («Воздух») («кг/ч»)

- Часовой расход топлива («Топливо») («л/ч»)

- Совмещенный расход топлива. При скорости автомобиля менее 20км/ч – часовой, более 20км/ч – путевой.

- Признак наличия детонации («Детонация»). При наличии детонации выдается звуковой сигнал.

- Признак попадания в зону детонации («Зона дет.»). При попадании в зону детонации выдается звуковой сигнал.

- Признак блокировки топлива («Блок.Топл.»). При блокировке подачи топлива выдается короткий звуковой сигнал.

- Признак холостого хода («Хол.Ход»)

- Признак обогащения по мощности («Обогащение»). При обогащении выдается звуковой сигнал.

- Признак продувки адсорбера («Прод.Адс.»)

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используются клавиши /.

6.Управление исполнительными устройствами

Управление исполнительными устройствами осуществляется в режиме «Управление».

Режим позволяет управлять следующими исполнительными устройствами:

- Форсунка 1(Форсунки).

- Форсунка 2.

- Форсунка 3.

- Форсунка 4.

- Катушка 1-4.

- Катушка 2-3.

- Топливный насос.

- Вентилятор системы охлаждения («Вент.охлаждения»).

- Муфта компрессора кондиционера («Кондиционер»).

- Лампа CheckEngine («Check Engine»).

- Клапан продувки адсорбера («Прод.адсорбера»).

- Регулятор холостого хода («Рег.Хол.Хода»).

- Обороты холостого хода («Обор.Хол.Хода»).

- Коррекция СО.

Для выбора исполнительного устройства используются клавиши /. Выбор производится клавишей.

В режиме управления устройством выводятся текущее состояние устройства (слева) и требуемое состояние устройства (справа). Надпись Error сигнализирует об ошибке чтения текущего состояния либо ошибке записи требуемого. Также, сообщение об ошибке может быть дополнено кодом ошибки в виде «Err ХХ», где ХХ – номер ошибки.

Примеры кодов ошибок:

10 – запрос отклонен, контроллер не специфицирует причину отклонения.

11 – запрос не поддерживается.

12 – неподдерживаемый аргумент запроса (неверное устройство).

Работы с исполнительными устройствами производится следующим образом:

Выбор требуемого состояния исполнительного устройства клавишами /.

Запрос установления требуемого состояния производится кратковременным нажатием клавиши.

Возврат управления контроллеру производится при выходе из режима управления конкретным устройством. При неуспешном возврате управления выдается сообщение «УПРАВЛ. НЕ ВОЗВР». В этом случае, для возврата управления контроллеру требуется выключить зажигание не менее чем на 15-20 сек.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии успешной команды возврата управления контроллер перестает управлять выбранным исполнительным устройством, что может привести к нежелательным последствиям. В частности, отсутствие возврата управления вентилятором системы охлаждения контроллеру, двигатель может перегреться.

7.Идентификация неисправностей

Идентификация неисправностей проводится в режиме «Ошибки».

Режим позволяет просмотреть текущие и сохраненные неисправности, а также сбросить накопленные коды неисправностей.

Для выбора подрежима используются клавиши /. Выбор производится клавишей.

Просмотр текущих неисправностей осуществляется в подрежиме «Текущие», просмотр сохраненных кодов ошибок в подрежиме «Сохраненные» и сброс – в подрежиме «Сброс».

При просмотре текущих неисправностей тестер выводит карты неисправностей. Карты выбираются клавишами /. Каждой неисправности сопоставлена буква латинского алфавита. Наличие «1» под буквой означает присутствие неисправности в текущий момент, наличие «0» – отсутствие. Расшифровка карт неисправностей приводится в приложении.

При просмотре сохраненных кодов неисправностей тестер выводит общее количество ошибок и их коды. При большом количестве кодов, их можно просмотреть, используя клавиши /. Клавишей  можно заново перечитать из контроллера сохраненные коды диагностики. Расшифровка кодов неисправностей приводится в приложении. Следует заметить, что разным типам контроллеров соответствуют разные коды ошибок.

Для сброса накопленных кодов неисправностей следует выбрать подрежим «Сброс» и нажать клавишу. При положительном ответе контроллера на экран выводится сообщение «Сброс произошел».

8.Просмотр комплектации

Просмотр комплектации автомобиля производится в режиме «Комплектация».

При выборе этого режима тестер считывает информацию о комплектации в память и позволяет ее просмотреть. При просмотре используются клавиши /.

При просмотре комплектации используются следующие обозначения:

- «Датч.Кисл.» – датчик кислорода

- «Адсорбер» – адсорбер

- «Кл.рецирк.» – клапан рециркуляции отработанных газов

- «Д.Детон.» – датчик детонации

- «Д.Т.Возд.» – датчик температуры воздуха

- «Д.фазы» – датчик фазы

- «Запр.Отс.Т» - флаг запрещения отсечки топлива

- «Ад.Уст.ХХ» - флаг разрешения адаптации уставки холостого хода

- «Потенц.СО» – потенциометр СО

- «Ад.0 дросс» – флаг разрешения адаптации нуля дросселя

- «Ас.П.Топ.П» – флаг разрешения асинхронной подачи топлива при пуске

- «Пост.Хр.Ош» – флаг разрешения постоянного хранения ошибок

- «Д.скорости» – датчик скорости

- «Одн.Впрыск» – флаг разрешения одновременного впрыска

- «Ас.Впр.Уск» - флаг разрешения асинхронного впрыска при ускорении

- «Резерв.» – не используется

9.Просмотр каналов АЦП

Просмотр каналов АЦП осуществляется в режиме «Каналы АЦП».

Режим позволяет просмотреть следующие каналы АЦП:

- «Канал дет» – код АЦП канала детонации

- «Темп.ОхлЖ» – код АЦП датчика температуры охлаждающей жидкости

- «ДМРВ» – код АЦП датчика массового расхода воздуха

- «Напр.сети» – код АЦП напряжения бортсети

- «Пот.СО/ДК» – для автомобилей, оборудованных датчиком кислорода – код АЦП датчика кислорода, для автомобилей, оборудованных потенциометром СО – код АЦП потенциометра СО

- «Пол.Др.З.» - код АЦП датчика положения дроссельной заслонки

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используется клавиша.

Приложение:

Расшифровка карт текущих неисправностей:

| Буква | Наименование неисправности | Буква | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| A | высокий уровень шума двигателя | a | низкий уровень шума двигателя |
| B | высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | b | низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха |
| C | высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя | c | низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя |
| D | высокий уровень сигнала с датчика кислорода | d | низкий уровень сигнала с датчика кислорода |
| E | высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | e | низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| F | высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха | f | низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| G | высокий уровень сигнала с потенциометра СО | g | низкий уровень сигнала с потенциометра СО |
| H | высокое бортовое напряжение | h | низкое бортовое напряжение |
| I | ошибка ПЗУ | i | ошибка регулятора холостого хода |
| J | ошибка ОЗУ | j | ошибка датчика скорости автомобиля |
| K | ошибка сброса процессора | k | нет отклика датчика кислорода при обеднении |
| L | ошибка датчика фазы | l | нет отклика датчика кислорода при обогащении |
| M | ошибка синхронизации фона | m | не используется |
| N | ошибка EEPROM | n | не используется |
| O | ошибка синхронизации времени | o | нет связи с иммобилизатором |
| P | ошибка датчика синхронизации коленвала | p | обрыв датчика детонации |

Расшифровка кодов неисправностей для контроллеров Bosch M1.5.4 (M1V13xxx):

| Код | Наименование неисправности | Код | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | 0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| 0112* | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха | 0113* | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 0131* | Низкий уровень сигнала датчика кислорода | 0132* | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
| 0134* | Нет отклика датчика кислорода при обеднении или обогащении смеси | 0325 | Обрыв датчика детонации |
| 0327 | Низкий уровень шума двигателя | 0328 | Высокий уровень шума двигателя |
| 0335 | Ошибка датчика положения коленчатого вала | 0340* | Ошибка датчика фаз |
| 0501 | Ошибка датчика скорости автомобиля | 0505 | Ошибка регулятора холостого хода |
| 0562 | Пониженное напряжение бортовой сети | 0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| 0601 | Ошибка связи с иммобилизатором | 1171 | Низкий уровень сигнала СО-потенциометра |
| 1172 | Высокий уровень сигнала СО-потенциометра | 1612 | Ошибка сброса процессора |
| 1620 | Ошибка ППЗУ | 1621 | Ошибка ОЗУ |
| 1622 | Ошибка ЭПЗУ |  |  |

* Коды 0112, 0113, 0131, 0132, 0134, 0340 - могут не использоваться в Вашей комплектации автомобиля

Расшифровка кодов неисправностей для контроллеров Bosch M1.5.4N (M1V07xxx):

| Код | Наименование неисправности | Код | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | 0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| 0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода | 0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
| 0134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода | 0171 | Смесь слишком бедная |
| 0172 | Смесь слишком богатая | 0325 | Обрыв цепи датчика детонации |
| 0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации | 0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации |
| 0335 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала | 0340 | Неверный сигнал датчика фаз |
| 0501 | Неверный сигнал датчика скорости автомобиля | 0505 | Ошибка регулятора холостого хода |
| 0562 | Пониженное напряжение бортовой сети | 0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| 0601 | Ошибка ПЗУ | 0603 | Ошибка ОЗУ |
| 1600 | Нет связи с АПС | 1603 | Ошибка EEPROM |
| 1612 | Ошибка сброса процессора |  |  |

Расшифровка кодов неисправностей для контроллеров Январь-5 (J5xxxxxx):

| Код | Наименование неисправности | Код | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0102 | Низкий уровень сигнала с датч. расхода воздуха | 0103 | Высокий уровень сигнала с датч. расхода воздуха |
| 0117 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 0118 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0122 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 0123 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя |
| 0131 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода | 0132 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода |
| 0134 | Нет активности датчика кислорода | 0135 | Обрыв нагревателя датчика кислорода |
| 0171 | Смесь слишком бедная | 0172 | Смесь слишком богатая |
| 0201 | Цепь управления форсункой №1, обрыв | 0202 | Цепь управления форсункой №2, обрыв |
| 0203 | Цепь управления форсункой №3, обрыв | 0204 | Цепь управления форсункой №4, обрыв |
| 0261 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на землю | 0262 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на +12В |
| 0264 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на землю | 0265 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на +12В |
| 0267 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на землю | 0268 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на +12В |
| 0270 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на землю | 0271 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на +12В |
| 0325 | Обрыв датчика детонации | 0327 | Низкий уровень шума двигателя |
| 0328 | Высокий уровень шума двигателя | 0335 | Ошибка датчика синхронизации КВ |
| 0340 | Ошибка датчика фазы | 0443 | Неисправность управления клапаном продувки адсорбера |
| 0480 | Неисправность цепи управления вентилятором | 0501 | Ошибка датчика скорости автомобиля |
| 0505 | Ошибка регулятора холостого хода | 0562 | Низкое бортовое напряжение |
| 0563 | Высокое бортовое напряжение | 0601 | Ошибка ПЗУ |
| 0603 | Ошибка ОЗУ | 1410 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12В |
| 1425 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю | 1426 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв |
| 1501 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю | 1502 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на +12В |
| 1509 | Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка | 1513 | Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на землю |
| 1514 | Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В | 1541 | Цепь управления реле бензонасоса, обрыв |
| 1600 | Нет связи с иммобилизатором | 1602 | Пропадание напряжения бортсети |
| 1603 | Ошибка EEPROM | 1612 | Ошибка сброса блока управления |

Таблица поддерживаемых контроллеров:

Контроллеры Bosch:

| Автомобиль | Двигатель | Обозначение Bosch | Номер Bosch | Номер ВАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21083, 21093, 21099, 21102 | 2111 | M1.5.4 | 0261204722 | 2111-1411020 |
| 21083, 21093, 21099, 21102 | 2111 | M1.5.4 | 0261206683 | 2111-1411020-70 |
| 21083, 21093, 21099, 21102 | 2111 | M1.5.4N | 0261206555 | 2111-1411020-60 |
| 21103 | 2112 | M1.5.4N | 0261206174 | 2112-1411020-40 |

Контроллеры АО «АвтоВАЗ»:

| Автомобиль | Двигатель | Обозначение ВАЗ | Номер ВАЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21083, 21093, 21099, 21102, 21110 | 2111 | Январь-5 | 2111-1411020-71 |
| 21103, 21113, 2112 | 2112 | Январь-5 | 2112-1411020-71 |
| 21083, 21093, 21099, 21102, 21110 | 2111 | Январь-5 | 2111-1411020-61 |
| 21103, 21113, 2112 | 2112 | Январь-5 | 2112-1411020-41 |