«Автотестер МP7.0»

#### Инструкция по эксплуатации

1.Общие сведения

Настоящее руководство предназначено для пользователей скан-тестера «Автотестер МP7.0» (далее – тестер), позволяющего выполнять диагностику систем управления двигателями с впрыском бензина с контроллером (блоком управления) «Bosch MP7.0», а также их модификациями для автомобилей марки «ВАЗ».

Руководство необходимо применять совместно со специальным руководством по диагностике и техническому обслуживанию системы управления соответствующим двигателем с впрыском топлива для автомобилей марки «ВАЗ» и укомплектованных соответствующим типом контроллера.

Связь тестера с контроллером выполняется через диагностический разъем по однопроводной двунаправленной K-линии связи, выполненной в стандарте ISO 9141. Электропитание тестера осуществляется от бортсети автомобиля через разъем прикуривателя.

Обращаем внимание на то, что тестер не является независимым измерительным прибором, а только позволяет просматривать содержимое доступной информации контроллера и управлять разрешенными контроллером исполнительными устройствами.

Тестер не фиксирует неисправности двигателя, систем его питания и управления, которые не определяет контроллер. Для диагностики сложных неисправностей необходима дополнительная аппаратура.

Тем не менее, с помощью тестера можно выполнить достаточно глубокий параметрический анализ, который при определенном навыке работы позволит отделить неисправности электронных компонентов от неисправности механических конструкций и систем двигателя.

В связи с развитием программного обеспечения тестера, а также с появлением новых модификаций контроллеров, отдельные части руководства могут не полностью соответствовать реально выполняемым функциям прибора.

2.Технические данные и устройство.

Основные тактико-технические параметры тестера:

- Число режимов диагностики							6

- Тип индикатора			         символьный, жидкокристаллический

- Число отображаемых символов					      16х2

- Интервал выборки данных в режимах наблюдения, с		  0.2-0.5

Управление тестером осуществляется с помощью функциональных клавиш:

- при нахождении в главном меню, вывод на экран информации о разработчиках.

- отказ от выполнения команды, возврат в предыдущий пункт меню.

- вверх по меню, увеличение значения.

- вниз по меню, уменьшение значения.

- сдвиг строки влево, изменения отображаемого параметра.

- сдвиг строки вправо, изменения отображаемого параметра.

- ввод, активизация выбранной команды, подтверждение команды.

Звуковой индикатор (пищалка) выводит звуковые сообщения:

- Сопровождение нажатия клавиши

- Звуковая индикация значения параметра

Цоколевка диагностического разъема приведена на следующем рисунке:

Особенности эксплуатации:

Во избежание вероятного выхода из строя тестера не рекомендуется его эксплуатация в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля.

Во избежание резкого изменения режима работы двигателя, по причине нарушения нормального выполнения рабочей программы контроллера, запрещается производить коррекцию параметров системы или режимов работы исполнительных механизмов при скорости автомобиля свыше 60 км/ч. Операции коррекции параметров системы или режимов рекомендуется выполнять на холостом ходу.

Во избежание вероятного выхода из строя тестируемого контроллера не подключать диагностический кабель при включенном зажигании.

Во избежание короткого замыкания бортсети автомобиля на массу необходимо обеспечить прокладку провода электропитания и связи тестера в стороне от вращающихся и горячих деталей двигателя, а также предохранить его от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.

В жгутах проводов некоторых модификаций автомобилей имеется свободная розетка для подключения блока иммобилизатора. Как правило, она размещена рядом с контроллером, под панелью приборов.

Вследствие отсутствия блока иммобилизатора, диагностическая линия оказывается разомкнутой и Вам необходимо самостоятельно установить дополнительную перемычку.

## Если иммобилизатор входит в комплект автомобиля, а диагностическая связь по запросу тестера не устанавливается, то возможны два варианта:

- Иммобилизатор не активизирован (не обучен) и не может подключать тестер к диагностической линии – необходимо отключить блок иммобилизатора и установить перемычку.

- Иммобилизатор неисправен – необходимо выполнить ремонт или замену иммобилизатора.

3.Общий порядок работы.

Управление тестером производится с помощью меню режимов.

Выбор режима осуществляется клавишами /, вход в выбранный режим – клавишей, выход из режима – клавиша.

Меню тестера имеет следующий вид:

| Режим | Подрежим | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Идентификаторы | Просмотр идентификационных данных блока |
| Параметры | Просмотр параметров работы двигателя |
| Управление | Управление исполнительными устройствами |
| Ошибки | Просмотр | Чтение и сброс ошибок |
|  | Сброс ошибок |  |
| Каналы АЦП | Просмотр каналов АЦП |
| Очистка обучения | Очистка параметров обучения |

Общий порядок работы с тестером следующий:

- Подключить тестер к диагностическому разъему.

- Подключить тестер к бортсети. Тестер выведет информацию о приборе .

- Включить зажигание автомобиля.

- Выбрать требуемый режим диагностики клавишами /  и нажать.

- Выбрать требуемый подрежим клавишами /  и нажать. Для возврата к главному меню нажать. Для обозначения подрежима используется символ «>>».

В случае получения сообщений «Нет связи» или «Нет ответа», проверить, что зажигание автомобиля включено. Выключить и через 15-20 секунд повторно включить зажигание. Если связи с контроллером по-прежнему нет, необходимо проверить:

- Совместимость типа контроллера, установленного на автомобиле с поддерживаемыми тестером.

- Надежность подключения диагностического кабеля и качество контактов.

- Наличие обрыва, короткого замыкания на массу или бортовую сеть в диагностической цепи.

- Надежность подключения контроллера к массе двигателя.

- Активное состояние и исправность иммобилизатора.

- Наличие перемычки в разъеме иммобилизатора при его отсутствии.

После завершения работы с тестером выключить зажигание и отсоединить диагностический кабель.

4.Идентификация системы

Идентификация системы производится в режиме «Идентификаторы».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры:

- Модель автомобиля («Модель автомоб.»)

- Код блока

- Серийный номер

- Код программы

- Наименование системы/двигателя («Система/двигат.»)

- Дату подготовки ПЗУ («Дата подгот.ПЗУ»)

Для просмотра строк, длина которых превосходит 16 символов и не умещается в строке индикатора («Модель автомоб.»), следует использовать клавиши  /   для сдвига строки вправо и влево.

5.Параметры работы двигателя

Просмотр параметров работы двигателя осуществляется в режиме «Параметры».

Режим позволяет просмотреть следующие параметры работы двигателя:

- Напряжение на датчике массового расхода воздуха («Напр.ДМРВ»)

- Переменная нагрузки («Пер.Нагр»)

- Напряжение бортовой сети автомобиля («Напряжен.»). При напряжении менее 10 или более 15 В выдается звуковой сигнал.

- Температуру охлаждающей жидкости («Темп.Охл.»). При температуре менее 40С тестер выдает короткий звуковой сигнал, а при температуре более 110С – длительный звуковой сигнал.

- Угол опережения зажигания («УОЗ»)

- Отброс угла опережения зажигания при детонации («Отбр.УОЗ»)

- Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.З.»)

- Скорость автомобиля («Скорость»)

- Частоту вращения коленвала («Обороты»). При частоте вращения более 5500 об/мин тестер выдает звуковой сигнал.

- Длительность импульса впрыска («Впрыск»)

- Текущее положение шагового двигателя («Пол.Шаг.Дв.»)

- Интегральная составляющая корректировки положения шагового двигателя («ИС Корр.Ш.Дв»)

- Переменная адаптации положения шагового двигателя («Пад.ШД.»)

- Желаемые обороты холостого хода («Жел.Об.ХХ.»)

- Желаемый массовый расход воздуха на холостом ходу («Жел.МРВ»)

- Массовый расход воздуха («Воздух»)

- Напряжение на датчике кислорода перед катализатором («НапрДК1»)

- Коррекция длительности впрыска по сигналу с датчика кислорода («Корр.Впр.ДК»)

- Аддитивная составляющая фактора адаптации состава смеси («АС Адапт.СС»)

- Мультипликативная составляющая фактора адаптации состава смеси («МС Адапт.СС»)

- Степень продувки адсорбера («Ст.Пр.Адс.»)

- Напряжение на датчике кислорода после катализатора («НапрДК2»)

- Эффективность катализатора («Эфф.Катал.»)

- Признак холостого хода («Хол.Ход»)

- Признак полной нагрузки («Полн.Нагр.»). При полной нагрузке выдается звуковой сигнал.

- Признак обратной связи по датчику кислорода перед катализатором («Обр.Св.ДК1»)

- Признак обратной связи по датчику кислорода после катализатора («Обр.Св.ДК2»)

- Признак продувки адсорбера («Прод.Адс.»)

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используются клавиши /.

6.Управление исполнительными устройствами

Управление исполнительными устройствами осуществляется в режиме «Управление».

Режим позволяет управлять следующими исполнительными устройствами:

- Форсунка 1.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель запущен.

- Форсунка 2.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель запущен.

- Форсунка 3.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель запущен.

- Форсунка 4.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель запущен.

- Зажигание 1-4.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Зажигание 2-3.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Бензонасос.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Вентилятор 1.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Вентилятор 2.

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Клапан продувки адсорбера («Прод.адсорбера»).

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель запущен.

- Муфта компрессора кондиционера («Кондиционер»).

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Регулятор холостого хода («Рег.Хол.Хода»)

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель остановлен.

- Обороты холостого хода («Обор.Хол.Хода»).

- Требуемое состояние: зажигание включено, двигатель на холостом ходу.

Для выбора исполнительного устройства используются клавиши /. Выбор производится клавишей.

Существует 2 вида управления: Тестирование и прямое управление.

В режиме тестирования устройства выводится последняя команда блоку управления. Запуск теста – клавиша, окончание теста – клавиша.

В режиме прямого управления устройством выводятся текущее состояние устройства (слева) и требуемое состояние устройства (справа). Надпись Error сигнализирует об ошибке чтения текущего состояния либо ошибке записи требуемого. Также, сообщение об ошибке может быть дополнено кодом ошибки в виде «Err ХХ», где ХХ – номер ошибки.

Примеры кодов ошибок:

10 – запрос отклонен, контроллер не специфицирует причину отклонения.

11 – запрос не поддерживается.

12 – неподдерживаемый аргумент запроса (неверное устройство).

22 – несоответствие условий для теста.

31 – неподдерживаемый запрос (неверное устройство).

Выбор требуемого состояния исполнительного устройства клавишами /.

Запрос установления требуемого состояния производится кратковременным нажатием клавиши.

Возврат управления контроллеру производится при выходе из режима управления конкретным устройством. При неуспешном возврате управления выдается сообщение «УПРАВЛ. НЕ ВОЗВР». В этом случае, для возврата управления контроллеру требуется выключить зажигание не менее чем на 15-20 сек.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии успешной команды возврата управления контроллер перестает управлять выбранным исполнительным устройством, что может привести к нежелательным последствиям.

7.Идентификация неисправностей

Идентификация неисправностей проводится в режиме «Ошибки».

Режим позволяет просмотреть текущие и сохраненные неисправности, а также сбросить накопленные коды неисправностей.

Для выбора подрежима используются клавиши /. Выбор производится клавишей.

Просмотр неисправностей осуществляется в подрежиме «Просмотр», сброс – в подрежиме «Сброс».

При просмотре кодов неисправностей тестер выводит общее количество ошибок, их коды и статус ошибки. При большом количестве кодов, их можно просмотреть, используя клавиши /. Клавишей  можно заново перечитать из контроллера сохраненные коды диагностики. Расшифровка кодов неисправностей приводится в приложении. Статус ошибки позволяет определить наличие неисправности в текущий момент, либо в прошлом. Текущим ошибкам соответствует символ «Т», сохраненным – «С». Статус ошибки «–» означает, что указанный код ошибки отсутствует.

Для сброса накопленных кодов неисправностей следует выбрать подрежим «Сброс» и нажать клавишу. При положительном ответе контроллера на экран выводится сообщение «Сброс произошел».

8.Просмотр каналов АЦП

Просмотр каналов АЦП осуществляется в режиме «Каналы АЦП».

Режим позволяет просмотреть следующие каналы АЦП:

- «Напр.сети» – код АЦП напряжения бортсети

- «Темп.ОхлЖ» – код АЦП датчика температуры охлаждающей жидкости

- «ДМРВ» – код АЦП датчика массового расхода воздуха

- «Пол.Др.З.» - код АЦП датчика положения дроссельной заслонки

- «Датч.Ксл1» – код АЦП датчика кислорода перед катализатором

- «Датч.Ксл2» – код АЦП датчика кислорода после катализатора

- «Датч.Дет» – код АЦП датчика детонации

Для изменения отображаемого параметра используются клавиши /. Для выбора строки используется клавиша.

9.Очистка параметров обучения

Очистка параметров обучения блока осуществляется в режиме «Очистка обучения».

При входе в режим запрашивается подтверждение очистки («Подтверд. сброс»). Отмена сброса – клавиша. Подтверждение сброса осуществляется длительным нажатием клавиши  (более 4 сек).

Приложение:

Расшифровка кодов неисправностей для контроллеров Bosch MP7.0:

| Код | Наименование неисправности | Код | Наименование неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | 0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| 0115 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости | 0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости | 0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки | 0130 | Неверный сигнал датчика кислорода |
| 0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода | 0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
| 0134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода (обрыв цепи) | 0201, 0202, 0203, 0204 | Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) |
| 0261, 0264, 0267, 0270 | Замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно) | 0262, 0265, 0268, 0271 | Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно) |
| 0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации | 0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации |
| 0335 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала | 0336 | Ошибка датчика положения коленчатого вала |
| 0444 | Замыкание на источник питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера | 0445 | Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера |
| 0480 | Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения | 0500 | Неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
| 0503 | Прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля | 0506 | Низкие обороты холостого хода |
| 0507 | Высокие обороты холостого хода | 0560 | Неверное напряжение бортовой сети |
| 0562 | Пониженное напряжение бортовой сети | 0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| 0601 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ | 0603 | Ошибка внешнего ОЗУ |
| 0604 | Ошибка внутреннего ОЗУ | 0607 | Неверный сигнал канала детонации контроллера |
| 1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода | 1115 | Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода |
| 1123 | Система топливоподачи, интегральная составляющая по воздуху. Состав смеси слишком богатый. | 1124 | Система топливоподачи, интегральная составляющая по воздуху. Состав смеси слишком бедный. |
| 1127 | Система топливоподачи, пропорциональная составляющая по воздуху. Состав смеси слишком богатый. | 1128 | Система топливоподачи, пропорциональная составляющая по воздуху. Состав смеси слишком бедный. |
| 1136 | Система топливоподачи, интегральная составляющая по топливу. Состав смеси слишком богатый. | 1137 | Система топливоподачи, интегральная составляющая по топливу. Состав смеси слишком бедный. |
| 1140 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха | 1500 | Обрыв цепи управления реле электробензонасоса |
| 1501 | Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса | 1502 | Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса |
| 1509 | Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода | 1513 | Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода |
| 1514 | Обрыв цепи управления регулятором холостого хода | 1570 | Неверный сигнал АПС |
| 1602 | Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере | 1689 | Ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера |

Таблица поддерживаемых контроллеров:

Контроллеры Bosch:

| Автомобиль | Двигатель | Обозначение Bosch | Номер Bosch | Номер ВАЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21083, 21093, 21099, 21102 | 2111 | MP7.0 | 0261204723 | 2111-1411020-40 |

Перечень версия ПО:

| Идентификатор | Блок управления | Номер ВАЗ |
| --- | --- | --- |
| M7V03E65 | MP7.0 | 2111-1411020-40 |